Estándares Informáticos – Abril/2019

| TIPO | DETALLE | COSTO |
| --- | --- | --- |
| 4 | Impresora Láser de escritorio c/toner adicional (Para 1 PC) Tipo HP LaserJet Pro M102W / Samsung Xpress M2020W o superior: Deberá imprimir no menos de 21 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana Complejidad, - Productividad de por lo menos 10.000 impresiones mensuales, - Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi, - Tendrá 1 depósito estándar de tamaño A4/Carta o universal de papel de entrada de no menos de 150 hojas de 80 gr/m2, Tendrá una capacidad de memoria instalada de 64 MB (mínimo), - Interfaz USB (Con cable incluido). Deberán proveerse los drivers para Windows 7+/LINUX. Se deberá adicionar, al incluido en el equipo, un cartucho de toner de carga completa. - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $5.900,00 |
| 5 | Impresora Láser para oficina c/toner adicional (Hasta 3 PCs) Tipo HP LaserJet Pro M203DW / Samsung Xpress M2835DW o superior: Deberá imprimir no menos de 29 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana Complejidad, - Productividad de por lo menos 12.000 impresiones mensuales, - Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi, - Tendrá 1 depósito estándar de tamaño A4/Carta o universal de papel de entrada de no menos de 250 hojas de 80 gr/m2, Tendrá una capacidad de memoria instalada de 128 MB (mínimo), - Interfaz USB (Con cable incluido) e Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45). Deberán proveerse los drivers para Windows 7+/LINUX. Se deberá adicionar, al incluido en el equipo, un cartucho de toner de carga completa. - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $8.700,00 |
| 6 | Impresora Láser para grandes oficinas c/toner adicional (Más de 3 Pcs / Alta productividad) Tipo HP LaserJet M402dn / Samsung ProXpress M3820ND o superior: Deberá imprimir no menos de 38 ppm (páginas promedio por minuto) de tamaño A4 y mediana Complejidad, - Productividad de por lo menos 80.000 impresiones mensuales, - Tendrá una resolución mínima de 600 x 600 dpi debiendo poder alcanzar los 1200 x 1200 dpi, - Tendrá 1 depósito estándar de tamaño A4/Carta o universal de papel de entrada de no menos de 250 hojas de 80 gr/m2, Tendrá una capacidad de memoria instalada de 256MB (mínimo), - Interfaz USB (Con cable incluido) e Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45). Deberán proveerse los drivers para Windows 7+/LINUX. Se deberá adicionar, al incluido en el equipo, un cartucho de toner de carga completa. - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $13.400,00 |
| 7 | Computadora Portátil para presentaciones tipo Eurocase, Banghó o superior - CPU tipo Intel Celeron o AMD APU A4 o superior, - 4GB de memoria RAM DDR3, expandible a 8GB, - Disco rígido de 500GB y 5400 rpm con interfase Serial ATA, - Pantalla LED de 13,3" o más con resolución de 1366x768 o superior, - Salida para monitor externo HDMI. - Al menos 3 puertos USB 2.0. - Lector de tarjetas de memoria. - Subsistema de sonido integrado. - Parlantes estereofónicos incorporados. - Entrada para micrófono. - Salida de audio estéreo. - Adaptador de red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) integrado. - Adaptador de red inalámbrica incorporado que cumpla con 802.11 b/g/n. - Teclado en español y dispositivo señalador tipo TouchPad o TrackPad.- Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata **Características opcionales que se tomarán en cuenta al momento de la selección: ** *U Grabadora de DVDs (DVD+/-RW). *Bluetooth. *Salida para monitor externo VGA. *Puertos USB adicionales. *Garantía de 3 años. -ADJUNTAR HOJA COMPLETA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO- | $12.900,00 |
| 8 | Computadora Portátil Avanzada tipo Toshiba, Lenovo, Dell, HP o superior - CPU tipo Intel Core I5 o AMD APU A10 o sup, - 8GB de memoria RAM DDR-3 1600 o más, -Disco rígido de 500GB con interfase Serial ATA, - Pantalla LED de 15,6" o más con resolución de 1366x768 o superior, - Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 128 MB, - Salida para monitor externo HDMI. – Al menos 3 puertos USB. - Lector de tarjetas de memoria. - Subsistema de sonido integrado. - Parlantes estereofónicos incorporados. - Entrada para micrófono. - Salida de audio estéreo. - Adaptador de red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) integrado. - Adaptador de red inalámbrica incorporado que cumpla con 802.11b/g/n, - Cámara Web incorporada al equipo, - Teclado en español y dispositivo señalador tipo TouchPad o TrackPad. - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata **Características opcionales que se tomarán en cuenta al momento de la selección: ** *U. Grabadora de DVDs (DVD+/-RW). *Bluetooth. *Salida para monitor externo VGA. *Puertos USB adicionales. *Garantía de 3años. -ADJUNTAR HOJA COMPLETA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO- | $28.900,00 |
| 9 | Kit para actualización de Computadora de Escritorio Estándar (Mother/Micro/Memoria) Arquitectura X86, basada en registros de 64 bits, con alguno de los siguientes procesadores: - Intel Celeron BOX o superior, - AMD APU A4 BOX o sup.; - Memoria dinámica DDR RAM del tipo DDR4-2133MHz o sup., de 4GB mínimo, instalada en 1 módulo, - Motherboard tipo Gigabyte, Asus, Intel o superior con al menos los siguientes puertos incorporados: 6 Port USB; 4 Conectores SATA 6Gb/s; - Controladora de video con chipset integrada SVGA con acceso a 128 MB RAM como mínimo; - Plaqueta de Sonido con chipset integrado; - Placa de Red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) con chipset integrado; - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $6.900,00 |
| 10 | Fuente de computadora ATX v2.3 de 500W o sup. tipo Sentey, Seasonic, Topower o Superior - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $3.200,00 |
| * Los precios estimados son valores de mercado al día 01/04/2019 |

# Text boxes

| TIPO | DETALLE | COSTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Computadora de Escritorio Estándar con Sistema Operativo GNU-Linux (Uso Administrativo) - Arquitectura X86, basada en registros de 64 bits, con alguno de los siguientes procesadores: - Intel Celeron BOX o superior, - AMD APU A4 BOX o sup.; - Memoria dinámica DDR RAM del tipo DDR4-2133MHz o sup., de 4GB mínimo, instalada en 1 módulo, - Motherboard tipo Gigabyte, Asus, Intel o superior con al menos los siguientes puertos incorporados: 6 Port USB con sus conectores externos en gabinete (con al menos 2 en el frente); 4 Conectores SATA 6Gb/s; - Controladora de video SVGA (o chipset integrado) con acceso a 128 MB RAM como mínimo; - Plaqueta de Sonido (o chipset integrado); - Placa de Red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) para equipos PC (o chipset integrado); - Disco Rígido: Serial ATA 6Gb/s de 500 GB y 7200 RPMs como mínimo, tipo Western Digital, Seagate, Hitachi o sup.; - Regrabadora de DVD 20x Serial ATA o superior, tipo Sony, LG, Samsung o sup.; - Teclado: En castellano tipo QWERTY expandido de 101 o sup. tipo Genius o sup. compatible con el Motherboard; - Mouse óptico con scroll tipo Genius o sup. con su correspondiente software compatible con el Motherboard; - Parlantes potenciados (con alimentación desde la fuente de la PC o puerto USB); - Gabinete ATX de altura no superior a 45cm y con conectores USB frontales. Fuente ATX de 500W o más, con conectores SATA nativos; - Sistema Operativo Preinstalado: Ubuntu Desktop en su última versión LTS (18.04) con todos el Hardware detectado, instalado y operativo en el mismo. No se considerarán ofertas con otros sistemas operativos preinstalados o sin ninguno; - SIN MONITOR; - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $11.900,00 |
| 2 | Computadora de Desarrollo con Sistema Operativo GNU-Linux (Uso para Diseño Gráfico / Desarrollo de Aplicaciones) - Arquitectura X86, basada en registros de 64 bits, con alguno de los siguientes procesadores: - Intel CORE I5 BOX o superior, AMD APU A10 BOX o sup.; - Memoria dinámica DDR RAM del tipo DDR4-2133MHz o sup., de 8GB mínimo, instalada en 1 módulo; - Motherboard tipo Gigabyte, Asus, Intel o superior con al menos los siguientes puertos incorporados: 6 Port USB con sus conectores externos en gabinete(con al menos 2 en el frente), con al menos 2 Port USB3.0; 4 Conectores SATA 6Gb/s; - Controladora de video SVGA (o chipset integrado) con acceso a 128 MB RAM como mínimo; - Plaqueta de Sonido (o chipset integrado); - Placa de Red Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab) para equipos PC (o chipset integrado); - Disco Rígido: Serial ATA 6Gb/s de 500GB como mínimo, tipo Western Digital, Seagate, Hitachi o superior; - Regrabadora de DVD 20x Serial ATA o superior, tipo Sony, LG, Samsung o sup.; - Teclado: En castellano tipo QWERTY expandido de 101 o sup. tipo Genius o sup. compatible con el Motherboard; - Mouse óptico con scroll tipo Genius o sup. con su correspondiente software compatible con el Motherboard; - Parlantes potenciados (con alimentación desde la fuente de la PC o puerto USB); - Gabinete ATX de altura no superior a 45cm y con conectores USB frontales. Fuente ATX de 500W o más, con conectores SATA nativos; - Sistema Operativo Preinstalado: Ubuntu Desktop en su última versión LTS (18.04) con todos el Hardware detectado, instalado y operativo en el mismo. No se considerarán ofertas con otros sistemas operativos preinstalados o sin ninguno; - SIN MONITOR - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $16.200,00 |
| 3 | Monitor color LCD/LED de 18,5” Widescreen tipo LG W1943TE o superior*** Con relación de contraste típico de 600:1 o sup.; Ángulo de visión de H:90º/V:65° mínimo; resolución máxima de 1366x768 o sup.; tiempo de respuesta (ISO) máximo de 5ms. ***Se Considerará adicional favorable aquellas ofertas que garanticen nulidad o un mínimo de píxeles defectuosos. Se entiende por defectuoso a un píxel siempre prendido, siempre apagado o con subpixel con fallo según ISO 13406-2. - Garantia: 12 meses o más, con soporte técnico en Mar del Plata | $4.800,00 |